|  | ООО "Комета-С" ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА ПУ-2 ПАСПОРТ 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Свидетельство о приемке Пусковое устройство ПУ-2 заводской № соответствует техническим условия ЗУ. ПУ.00.000 ТУ признано годным для эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК Испытание и проверку произвел Гарантийные сроки и обязательства сторон указаны в гарантийном талоне. Заполнение всех полей гарантийного талона, обязательны. Не заполнение гарантийного талона или его отсутствие является нарушением условий гарантии и влечет за собой снятие устройства с гарантийного обслуживания. Изготовитель: ООО «Комета-С» 173001,Великий Новгород, ул. Великая 20 тел.(8162) 33-54-40,33-53-91 http://www.kometa-s.ru |
| --- | --- |

| Выключить зажигание и произвести пуск двигателя стартером. После того как двигатель запущен выключатель автоматический выключатель, при этом светодиод "Сеть" должен погаснуть. Отключить зажимы пусковых проводов от аккумуляторной батареи автомобиля. Отключить установку от сети. 8. Техническое обслуживание Для поддержания установки в работоспособном состоянии необходимо периодически: зачищать поверхности губок зажимов пусковых проводов; проверять надежность соединений в силовой цепи установки, при необходимости их следует подтянуть; 9. Правила хранения Хранение установки должно производиться в закрытом вентилируемом помещении (складе) при температуре не ниже +- 10*С и относительной влажности 80%. В помещении не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов и повреждение изоляции. | 1.Назначение Пусковая установка (дальнейшем по тексту – установка) предназначена для эксплуатации в автотранспортных предприятиях и СТО автомобилей, находящихся на выделенных территориях и имеющих сети, напряжением 220 В и частотой 50 Гц, которые не связаны с электросетями жилых домов. Вид климатического исполнения УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150-69. Установка обеспечивает пуск двигателя со стартером мощностью до 3,3кВт(5л.с) при напряжении системы электрооборудования автомобиля 12В 2.Технические характеристики 2.1. Питание Трехфазная сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 50Гц. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97 2.2. Режим "Пуск 12В" кратковременный режимов работы 2.3. Максимальный пусковой ток, А,(-10%) ПУ-2 "Пуск 12В" 450 2.4. Максимальная потребляемая мощность, кВа, (+20%) 2.5 2.5. Габаритные размеры, мм, не более длина 350 ширина 200 высота 520 2.6. Масса, кг, не более 20 2.9. Класс степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 1 3. Комплектность Пусковая установка 1 шт. Паспорт 1 шт. Тара 1 шт. 4.Устройство и принцип работы 4.1. Описание конструкции. Установка (рис.1) состоит из следующих основных частей: каркаса , лицевой панели, автоматического выключателя 1. 4.2. Описание электрической схемы. Силовая цепь включает в себя: автоматический выключатель S1 для включения и выключения установки, а также для автоматического обесточивания в случае замыкания фазы на корпус или электрического пробоя изоляции между первичными и вторичными обмотками силового трансформатора; силовой трансформатор Т1 с кремниевыми диодами V1…V6 служащий для преобразования трехфазного переменного тока напряжением 12В. |
| --- | --- |
| 4.3. Принцип работы. После подключения вилки к питающей сети питающей сети и включения автоматического выключателя S1 загорается лампа 2. Электрическое напряжение подано на обмотки трансформатора пониженное напряжение подается на диодный мост где оно выпрямляется и по выходным концам выпремленое напряжение подается к силовым зажимам. Рис.1 Общий вид пусковой установки 5. Указание мер безопасности Установка должна быть подключена к сети и эксплуатироваться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем". 5.1. Лица, эксплуатирующие установку, обязаны пользоваться диэлектрическими перчатками. 5.2. Лица, эксплуатирующие установку, должны иметь квалификационную группу по технике электробезопасности не ниже III и изучить данный паспорт. 5.3. Должна быть составлена инструкция по обслуживанию установки в соответствии с типовыми инструкциями на основе паспорта, а также опыта эксплуатации с учетом местных условий. 5.4. На каждую установку должен вестись эксплуатационный журнал, куда записываются замечания об отклонениях в работе установки, а также сведения о ремонтах и осмотрах. 5.5. При пуске в эксплуатацию новой установки необходимо проверить отсутствие механических повреждений изоляции, наличие и исправность защитного заземления, необходимо изменить величину сопротивления изоляции входных цепей установки относительно корпуса. Это сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.Необходимо также убедиться в наличии инструкции по обслуживанию и эксплуатационного журнала установки. Результаты осмотра должны быть оформлены актом и записаны в Каждый раз перед началом работы производить внешний осмотр установки, обратив особое внимание на целостность защитного кожуха, состояние изоляции сетевого кабеля пусковых проводов, защитного заземления. | 5.6. При работе установки необходимо следить, чтобы не возникло чрезмерного напряжения сетевого кабеля, а также не было наездов на него. 5.7. При перемещении установки от одного автомобиля к другому сетевой кабель должен быть отключен от сети. 5.8. Запрещается: - приступать к работе при обнаружении неисправностей установки, отсутствие защитных средств - эксплуатировать установку во время грозы и дождя 5.9. Осмотр и чистку установки производить не реже одного раза в месяц. 5.10. Не реже одного раза в год необходимо проверять сопротивление изоляции (см. п.5.6.). 5.11.проверка технического состояния должна производиться бригадой не менее 2-х человек, из которых руководитель работы должен иметь квалификационную группу не ниже IV, а остальные не ниже III. 5.12. Не реже одного раза в три года, а также при вводе установки в эксплуатацию и после ее капитального ремонта, кроме проверки, указанной в п. 5.6. установка должна быть проверена на электрическую прочность на пробной установке напряжением 2000 В промышленной частоты в течение одной минуты. Примечание: Вентили при испытании изоляции электрических цепей установки должны быть закорочены во избежание пробоя. 5.13. Подключение (отключение) установки к сети и подключение (отключение) пусковых проводов к стартеру или АКБ автомобиля должно проводиться при выключенном состоянии автоматического выключателя 1. 6. Подготовка установки к работе 6.1 Ввод в эксплуатацию. Распаковать установку. После выполнения мер безопасности и проверки режимов холостого хода. 6.2 Подготовка к работе. Подключить, соблюдая полярность, зажимы пусковых проводов 3 (рис.1) к аккумуляторной батарее автомобиля. С помощью сетевого кабеля подключить установку к сети 220 В, 50Гц. Включить автоматический выключатель 1 (рис.1), при этом должен загореться лампа 2 (рис.1) "Сеть". Запустить двигатель. По окончании запуска, отключить выключатель 1. (рис-1), отсоединить силовые зажимы 3 (рис. 1), отключить устройство от питающей сети. 7. Порядок работы Смотри пункт 6. Внимание! Во избежание повреждения стартера следует ограничить продолжительность пуска до 10 секунд. Повторный пуск производить через 10…30 секунд. После трех пусков- перерыв в работе не менее 3 минут. |